## Slide 1: Arduino Programlama
Lys-2019
Dijital ve analog okuma işlemleri

## Slide 2: 6 Büyük Kavram
digitalWrite()
analogWrite()
digitalRead()
if() statements / Boolean
analogRead()
Serial communication
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

## Slide 3
Kısa Özet
5 V
0 V
5 V
0 V
Analog : Zamana bağlı olarak sürekli devam eden sinyaller.
Dijital : Zamana bağlı olarak ayrık bir şekilde devam eden sinyaller. (1-0)
1
0

## Slide 4: Dijital Giriş Okuma
1 ve 0
True-False

## Slide 5
Dijital Giriş Okuma
pin_deger = digitalRead(pin_no)
 İlgili pinin durumunu
( HIGH (1) veya LOW (0) ) döndürür.
Dijital Giriş Okumak İçin:

## Slide 6: Buton- Anahtar Girişi Okuma
PULL-DOWN
PULL-HIGH
Push buton
Push buton

## Slide 7: Buton- Anahtar Girişi Okuma
void loop() {
// Buton durumunu oku
buttonDurumu = digitalRead(butonPin);
/* Butona basıldığında butonun durumu HIGH olacaktır. Bu durumda LED çıkışını HIGH yapıyoruz.
tersi durumda ise LOW yapıyoruz */
if (buttonDurumu == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}
Not: Gerekli değişkenler tanımlanarak kullanılacak pinler giriş yada çıkış yapılmalı

## Slide 8: Butonlardaki Problem
Çıt – çıt (push) butonlar mekanik yapılarından dolayı kararlı çalışmamaktadır.
Basma anında defalarca 1 ve 0 durumu arasında gidip gelirler
Bu olaya “sıçrama (bouncing)” denilir
Sıçrama giderme işlemine “debouncing” denilir.
Donanımsal veya yazılımsal olarak uygulanabilir.

## Slide 9: Yazılımsal Debouncing
void loop() {
// Buton durumunu oku
buttonDurumu = digitalRead(butonPin);
/* Butona basıldığında butonun durumu HIGH
olacaktır.Bu durumda LED çıkışını HIGH
yapıyoruz tersi durumda ise LOW yapıyoruz */
if (buttonDurumu == HIGH) {
delay(250); // yazılımsal debouncing işlemi için.
digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}
if (digitalRead(butonPin)) {
delay(250); digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
Alternatif Kullanım Şekli

## Slide 10: Elektronik Zar
Rastgele Sayı Üretmek
Rand() fonksiyonu ile rastgele sayı üretmek mümkün.
Tam olarak rastgeleliği sağlamak için analog giriş
gürültüsünden faydalanılabilir
randomSeed(analogRead(0))
ile Rand fonksiyonunu rastgele değerlerle besliyoruz.

## Slide 11: Analog-Dijital veya Dijital- Analog
ADC (Analogue Digital Converter): Analog bir sinyali dijitale(sayısal) çevirirler. Sonuç olarak analog sinyalin belli bir çözünürlükte sayısal karşılığını verirler.
DAC (Digital Analogue Converter) : Dijital bir sinyali analog sinyale çevirirler.
Arduino da ADC devreleri entegre olarak bulunurken DAC devresi yoktur.
Fakat PWM tekniği ile analog çıkış sinyali elde edilebilir.

## Slide 12
Analog Giriş Sinyali Okuma
Arduino UNO üzerinde
6 analog giriş (A0-A5)
bulunmaktadır.
Analog Giriş Şekilleri

## Slide 13: Analog Dijital Çevirici ADC:
0 – 5V aralığındaki değişimler Arduino üzerindeki 10 bitlik ADC ile 0 – 1023 arasındaki dijital veriye çevrilir. (2^10 -1 = 1023)
5V / 1024 = 0.0048V (4.8 mV)
Gerilim = (ADC_Deger / 1023) * 5V
ADC Gerilimi = 5V (Arduino UNO)
Örnek :
ADC_Deger=200
Gerilim= (200/1023)*5V
= 0,977V olur

## Slide 14: Potansiyometre Okuma
/* A0 girişindeki gerilim okunuyor */
void setup() {
// Seri Haberleşmeyi başlat
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
analogGiris = analogRead(A0);
gerilimDegeri = (analogGiris / 1023.0) * 5.0;
Serial.print("Analog deger:");
Serial.println(analogGiris);
Serial.print("Gerilim degeri:");
Serial.println(gerilimDegeri);
delay(1000); // Bir saniye bekle
}

## Slide 15: Analog Sensörler
Analog girişler ile analog çıkış üreten sensörleri Arduino’ya bağlayabiliriz. LM35 analog çıkış veren bir sıcaklık sensörüdür.
Bir santigrat başına 10 mV çıkış üretir.
(20 derecede 200 mV)

## Slide 17
16x9
4x3