## Slide 1: Arduino Programlama
Mikrodenetleyici Nedir?
Arduino mikrodenetleyicisi özellikleri.
Arduino programlama dili özellikleri.
Programlamaya giriş

## Slide 2: Bilgisayarı Oluşturan Temel Bileşenler

## Slide 3: Mikrodenetleyicilere Giriş
Mikrodenetleyici
(MCU-Micro Controller Unit) :
Bir bilgisayar sistemini oluşturan işlemci, bellek, giriş/çıkış gibi temel birimleri içersinde bulunduran tümleşik devrelere(IC) denir.
Genellikle belirli bir uygulama için kullanılan ve belirli görevleri gerçekleştirmek için tasarlanmış tek bir Tümleşik Devredir (IC).
Elektrikli el aletleri,
otomobiller, kahve makineleri,
motor kontrol sistemleri vb.
gibi belirli durumlarda otomatik olarak kontrol edilmesi gereken ürünler ve cihazlar, olmak üzere artık modern dünyanın çok büyük bir bölümünü oluşturuyorlar ve nerede ise her yerdeler.

## Slide 4: Mikrodenetleyici Temel Bileşenler
(MCU)

## Slide 5: Arduino Mikrodenetleyici Özellikleri

## Slide 6: Arduino Mikrodenetleyici Özellikleri
Digital I/O Pins | 14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins | 6 (DIP) or 8 (SMD)
DC Current per I/O Pin | 40 mA
Flash Memory | 32 KB
SRAM | 2 KB
EEPROM | 1KB
ATmega328P

## Slide 7: Programlama Dilleri
Bir programlama dili, bir bilgisayarı veya bilgisayar cihazını belirli görevleri yerine getirmesi için kullanılan kurallar bütünüdür..
Yüksek Seviye
Alçak Seviye

## Slide 8
Arduino , özel kod yapılandırma kuralları kullanarak C ve C ++ dillerini destekler.
Arduino dili yalnızca kodunuzdan çağrılabilecek bir C / C ++ işlevi kümesidir.
Çiziminiz(Sketch) küçük değişikliklerden
(örneğin, otomatik fonksiyon prototiplerinin
üretilmesi gibi.) geçer ve sonra doğrudan bir
C / C ++ derleyicisine (avr-g ++) geçirilir.
Arduino'da , Avr-g ++ tarafından desteklenen tüm standart C ve C ++ yapıları çalışmalıdır.

## Slide 9: Programlama bir tarif yazmak gibi…
Fakat, bilgisayarlar akıllı değildir - tarifleri (programları) nasıl yazdığımız konusunda çok hassas olmak zorundayız.
Sözdizimi,
Noktalama
işaretleri,
yazım ve
büyük küçük harf vb.
hepsi önemlidir.
Bilgisayar
Arduino
Led
Direnç
Motor
Entegre
…

## Slide 10: Her Arduino programında…
Yer alan iki ana yapı :
setup() ve loop()
fonksiyonlarıdır.
Genel olarak, fonksiyonlar çok sayıda kod kullanır ve bir değer veya sonuç döndürür.
«void», bu iki fonksiyonun hiçbir şey döndürmediğini ima eder.
Program hakkında bilgiler eklemek, ilerleyişini gözlemek veya komutları devre dışı bırakmak için programınıza yorum ifadeleri ekleyebilirsiniz.
Yorumlar iki eğik çizgi ile başlar // veya
/ * yorum * / şeklinde blok olarak kullanılırlar.

## Slide 11: Led Blink örneği üzerinde…
ledPin bir değişkendir.
Burada 13 değerini atarız.
int değişken türünü bir tamsayı olarak tanımlar.
setup() başlangıçta yalnızca bir kez çalışır.
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Arduino'yu pin çalışmasını ÇIKIŞ olacak şekilde ayarlar.
REPEAT
FOREVER!!!
loop()arduino ya enerji geldiği müddetçe çalışmasını devam ettirir.
// NOTE:commands are CASE-sensitive

## Slide 12: INPUT & OUTPUT Kavramları
Mikrodenetleyici (elektriksel bord) tarafından referans alınmıştır.
Inputs is a signal / information going into the board.
Output is any signal exiting the board.
What are some examples of Outputs?
Fiziksel hesaplama kullanan hemen hemen tüm sistemler bir tür
girdi ve çıktı
biçimine sahiptir.
Examples: Buttons, Switches, Light ,
Flex,
Humidity, Temperature Sensors…
Examples: LEDs, DC motor, servo motor, piezo buzzer, relay, RGB LED

## Slide 13: Buradaki üç talimat / komut ...
// Not : Bütün komutlar muhakkak ; noktalı virgül
// karakteri ile son bulur.

## Slide 14: Değişkenler ve Bellek
En basit anlamıyla,
değişkenler, veri depolama araçlarıdır.
Bit : Binarry Digit , iikili dijit
8 bits
16 bits
32 bits
byte
char
int
unsigned int
long
unsigned long
float
Size
Types
1 Bayt(B)
2 Bayts(B)
4 Bayts(B)

## Slide 15: Değişkenler : Tanımlama
Type | byte | char | int | unsigned int | long
Range of Values | 0 to 255 | -128 to 127 | -32,768 to 32,767 | 0 - 65,535 | -2,147,483,648 to 2,147,483,647

## Slide 16: Değişkenler : Etki Alanları
setup() ve loop() fonksiyonlarının üstünde tanımlanan değişkenler global değişkenlerdir ve programın her yerinden erişilebilirler.
Herhangi bir fonksiyonun gövdesi içinde tanımlanan değişkenler yerel (lokal) değişkenlerdir ve yalnızca tanımlandıkları fonksiyondan erişilebilirler.
Erişilebilirlik: Değerleri
değiştirilebilir veya
okunabilir demektir.

## Slide 17: Uygulama : Breadboard Anatomisi
İç bölüm, bağlantı
Noktalarındaki
tutucular.
Orta Nokta
Güç hattı
Kısa devre olan delikler.

## Slide 19: Uygulama : Birden fazla led
Circuit → Circle
(+)
Pin 13
GND

## Slide 20: Uygulama : Birden fazla led
Pin 12
GND
Pin 11
GND
Pin 10
GND
Pin 13
GND

## Slide 21: Uygulama : Birden fazla led

## Slide 22: Kodlama

## Slide 23: Kodlama

## Slide 24: Tartışma
Basit bir "yumurta" zamanlayıcısını nasıl oluştururum?
Problem tanımı nedir?
Zamanlamayı nasıl bulurum ?
Uygun elektronik malzemeler hangileridir ?
Bağlantı şekli nasıl olamalıdır ?
Ocağa Nasıl bağlarım ?